## Slide 1: 智能硬件应用实验
实验一
任课教师：吕国成
实验时间：周四

## Slide 2: 硬件连接
课前已经连好
下课关机断开电源即可
连接杜邦线注意不要短路

## Slide 3: Linux操作系统安装
下载操作系统映像写入SD卡
安装软件
  apt-get update
  apt-get install
  apt-cache search
安装python库
  apt-get install
  pip3 install
Notes: 树莓派中运行的操作系统是定制的 Raspbian，它基于 Debian 的 Linux 发行版，专门为树莓派的硬件所优化。
apt-get update 更新软件源中的所有软件列表。 apt-get upgrade 更新软件。 apt-get dist-upgrade 更新系统版本。
apt-cache search keyword 搜索包含有关键词keyword的软件包的名字

## Slide 4: Linux操作系统使用
Linux命令行常用命令
Bash 使用技巧
  <Tab>键命令、路径文件名补齐
  history/上下方向键 之前的命令
VI编辑器基本用法
  apt-get install vim
  vi file_name
  3种模式：命令Esc、命令行:、编辑i
  :wq < 回车>（write and quit）
  x, dd, p, yy, #yy, u, ZZ
  :s/One /1/g

## Slide 5: Linux操作系统使用
系统接口配置（Preferences-> … )
建立个人目录（mkdir），每个实验单独目录
Python使用方法
  命令行 python3 script.py
  赋予执行权限 chmod +x script.py （#!/usr/bin/python3）
  ./script.py
  Thonny Python IDE
    Debug, Step Over(F6), Step Into(F7), Step Out(F8)

## Slide 6: Python 基本语法
条件判断
循环
函数
文件使用
其它技巧的积累

## Slide 7: 回调函数
主程序中不用调用
事件发生后自动运行
参数ch为按键编号
可以多个按键共享同一个回调函数

## Slide 8: global用法
python这个变量的作用域是全局变量
  用法一：让方法内的局部变量全局可用
  用法二：在局部函数对全局变量重新赋值

## Slide 9: 扩展板

## Slide 10: RPi.GPIO
#import RPi.GPIO
编号规则
  BOARD
  BCM
输入输出
PWM模式
最后要 cleanup

## Slide 11: GPIO 使用情况
发光管（BCM 26）
按键（BCM 20）
  五方向按键的四个方向通过其它芯片（端口扩展）读入
外接按键
  5， 6， 13
  可以使用黄色接头
电源和地的使用
  GND
  3.3V（树莓派IO电平）

## Slide 12: 一些注意事项
课前需要预习
做完程序需要让老师检查，离开前要填写实验记录
/home/pi 目录下的文件在后续实验中会使用，不要删除
使用rm命令要小心
命令行可以用<tab>按键进行命令与文件名补全
遇到不明白的问题及时向老师求助

## Slide 13: 一些注意事项
newbing

## Slide 14: 联系方式&相关资源
实验报告提交邮箱：lv.guocheng@pku.edu.cn
  题目注明：智能硬件+姓名+实验几（最好使用latex）
相关资源：
  Vi 使用说明：https://blog.csdn.net/xie_xiansheng/article/details/78413306
  Python 编码规范：https://www.runoob.com/w3cnote/google-python-styleguide.html
  Python 3 教程：https://www.runoob.com/python3/python3-tutorial.html
  Python 函数查询：https://docs.python.org/3/library/index.html
    help(time.localtime())、print(time.localtime().__doc__)、print(dir(time.localtime()))